Megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó,Forgalmazó: Udvari Tibor Pálné Egyéni Vállalkozó  5100 Jászberény

Jászkapitány utca 33

Nyilatkozat tárgya: Nyitott tágulási tartály alapadatai

A termék felhasználható központi fűtéseknél hőátadó közeg tárolására, tágulásának kompenzálására. Figyelem a termék nem nyomástartó edény, túlnyomásos rendszereknél nem alkalmazható.

Szerkezet: Hegesztett, festett

Anyaga: 2mm vastagságú acéllemez, hegeszthető karmantyú, 30; 40 literes kiviteleknél ½” 50; 60literes kiviteleknél 1” –os Minősége: S235JRG2  MSZ EN 10025

Hegesztés: MSZ EN 25817 „C” Fokozat

Felületvédelem: 1 rétegű alapozóval ellátott

Méretek: Gyártmánytervek szerint

Gyártóművi nyilatkozat: A Gyártó kijelenti a fenti alapadatok a valóságnak, megfelelnek azok valódiságáért felelősséget vállal.

A megfelelőségi nyilatkozat érvényessége 1 év.

Kelt: Jászberény  2017-01-01

Udvari Tibor Pálné

Cégvezető